## Slide 1: 第6章 无线网络
授课教师：帅千钧
联系方式：sqj@cuc.edu.cn
办公地点：主楼812
理工学部 网络工程系

## Slide 2: 第6章学习内容和学习目标
学习内容
6.1 无线网络概述
6.2 无线链路及特征
6.3 WiFi:802.11无线LAN
学习目标
了解无线网络链路特征
掌握802.11无线局域网技术。

## Slide 3: 6.1 无线网络概述
无线环境
  无线网络
  移动(无线)网络
无线网分类
  无线个域网-Bluetooth, HomeRF, Zigbee
  无线局域网-802.11 WLAN
  无线广域网-移动网络

## Slide 4: 6.1 部分无线网络特征
Indoor
10-30m
Outdoor
50-200m
Mid-range
outdoor
200m – 4 Km
Long-range
outdoor
5Km – 20 Km
.056
.384
1
4
5-11
54
2G: IS-95, CDMA, GSM
2.5G: UMTS/WCDMA, CDMA2000
802.15
802.11b
802.11a,g
3G: UMTS/WCDMA-HSPDA, CDMA2000-1xEVDO
4G: LTWE WIMAX
802.11a,g point-to-point
200
802.11n
Data rate (Mbps)

## Slide 5: 6.2 无线信道特征
信号强度递减，信号随距离逐渐损耗。
易受空中电磁波干扰。
多径传播。

## Slide 6: 6.3 无线局域网
优点
  具有灵活性和移动性
  易于安装和调整
拓扑
  无中心拓扑，无固定网络基础设施
  有中心拓扑，有固定网络基础设施
Notes: 无中心拓扑如自组织网络，

## Slide 7: 6.3 802.11无线LAN
IEEE 802.11 是一个有固定基础设施的无线局域网的国际标准。简单地说，就是无线以太网的标准：
  它使用星形拓扑，其中心叫做接入点 AP (Access Point)。
  在MAC层使用 CSMA/CA 协议。
凡使用 802.11 系列协议的局域网又称为 Wi-Fi (Wireless-Fidelity，意思是“无线保真度”)。

## Slide 8: 6.3 几种常用的 802.11 无线局域网
标准 | 频段 | 数据速率 | 物理层 | 特点
802.11b (1999年) | 2.4 GHz | 最高11 Mbit/s | 扩频 | 最高数据率较低，价格最低，信号传播距离最远，且不易受阻碍。
802.11a (1999年) | 5 GHz | 最高54 Mbit/s | OFDM | 最高数据率较高，支持更多用户同时上网，价格最高，信号传播距离较短，且易受阻碍。
802.11g (2003年) | 2.4 GHz | 最高54 Mbit/s | OFDM | 最高数据率较高，支持更多用户同时上网，信号传播距离最远，且不易受阻碍，价格比802.11b贵。
802.11n (2009年) | 2.4 / 5 GHz | 最高600 Mbit/s | MIMO OFDM | 使用多个发射和接收天线达到更高的数据传输率。当使用双倍带宽(40 MHz)时速率可达600 Mbit/s。
802.11ac (2012年) | 5 GHz | 最高1 Gbit/s | MIMO | 是802.11n的升级版，速率可达1Gbit/s。
Notes: 802.11b使用基站，802.11a，g有基站和自组织版本。

## Slide 9: 6.3 802.11 LAN 体系结构
一个基本服务集 BSS 包括一个基站和若干个移动站，所有的站在本 BSS 以内都可以直接通信，但在和本 BSS 以外的站通信时，都要通过本 BSS 的基站。
基本服务集中的基站叫做接入点 AP (Access Point)，其作用和网桥相似。
基本服务集
BSS
扩展的服务集
ESS
A
B
漫游
接入点 AP1
接入点 AP2
互联网
分配系统 DS
A'
基本服务集
BSS
门户
至其他 802.x
局域网
Notes: n

## Slide 10: 6.3 802.11：建立关联
一个移动站若要加入到一个基本服务集 BSS，就必须先选择一个接入点 AP，并与此AP建立关联 (association) 。
建立关联就表示这个移动站加入了选定的 AP 所属的子网，并和这个 AP 之间创建了一个虚拟线路。
只有关联的 AP 才向这个移动站发送数据帧，而这个移动站也只有通过关联的 AP 才能向其他站点发送数据帧。
Notes: e

## Slide 11: 6.3 建立关联的信道扫描
被动扫描
  移动站等待接收AP周期性发出的信标帧。
  802.11标准要求每个AP周期性的发送信标帧(beacon frame)，其中包含有服务集标识符 SSID 、MAC地址以及支持的速率等若干系统参数。
主动扫描
  移动站主动广播发出探测请求帧(probe request frame)，然后等待从 AP 发回的探测响应帧(probe response frame)。
Notes: e

## Slide 12: 6.3 802.11:信道, 关联
主机: 必须与AP关联
  扫描信道，监听包括该AP的SSID和MAC地址的信标帧。
  选择AP去关联。
  可能执行鉴别(如radius认证)。
  通常运行DHCP以得到在AP子网中的IP地址。

## Slide 13: 6.3 WLAN的特殊问题
当 A 和 C 检测不到无线信号时，都以为 B 是空闲的，
因而都向 B 发送数据，结果发生碰撞。
这种未能检测出媒体上已存在的信号的问题
叫做隐蔽站问题(hidden station problem)
C 的作用范围
C
D
A 的作用范围
A
B
Notes: n

## Slide 14: 6.3 WLAN的特殊问题
B 向 A 发送数据，而 C 又想和 D 通信。C 检测到媒体上有信号，于是就不敢向 D 发送数据。
其实 B 向 A 发送数据并不影响 C 向 D 发送数据
这就是暴露站问题(exposed station problem)
C 的作用范围
A
D
C
B
？
B 的作用范围
Notes: n

## Slide 15: 6.3 802.11 WLAN的 MAC 层协议
CSMA/CA 协议
无线局域网不能简单地搬用 CSMA/CD 协议。这里主要有两个原因：
  “碰撞检测”要求一个站点在发送本站数据的同时，还必须不间断地检测信道，但接收到的信号强度往往会远远小于发送信号的强度，在无线局域网的设备中要实现这种功能较难。
  即使能够实现碰撞检测的功能，并且在发送数据时检测到信道是空闲的时候，在接收端仍然有可能发生碰撞。

## Slide 16: 6.3 CSMA/CA 协议
WLAN不能使用 CSMA/CD，而只能使用另一种改进的 CSMA 协议，即在 CSMA基础上增加一个碰撞避免CA (Collision Avoidance)功能。
802.11 就使用 CSMA/CA 协议，而无冲突检测。

## Slide 17: 6.3 两种常用种帧间间隔
ACK
时间
DIFS
媒体空闲
SIFS
时间
NAV（媒体忙）
DIFS
争用窗口
发送下一 帧
推迟接入
等待重试时间
有帧要发送
源站
时间
目的站AP
ACK
SIFS
其他站
有帧要发送
1.SIFS，即短 (Short) 帧间间隔，长度为 28 s，是最短的帧间间隔，用来分隔开属于一次对话的各帧。
2. DIFS，即分布协调功能帧间间隔，它比 SIFS 的帧间间隔要长得多，长度为 128 s，用来发送数据和管理帧。
发送第 1 帧
Notes: SIFS允许一个站应当能够在这段时间内从发送方式切换到接收方式。使用 SIFS 的帧类型有：ACK 帧、CTS 帧、由过长的 MAC 帧分片后的数据帧。
DIFS 用来发送数据帧和管理帧。

## Slide 18: IEEE 802.11 MAC协议: CSMA/CA
802.11发送方
1 如果感知信道空闲则
在DIFS (Distributed Inter-帧 Space)后，传输整个帧 (无碰撞检测)
2 如果感知信道忙，则
  启动随机回退时间
  定时器倒计时直到信道空闲
  当定时器超时传输
  如果无ACK, 增加随机回退间隔
  跳转2
802.11接收方
- 如果帧正确接收
在SIFS后返回ACK (由于隐终端问题，需要ACK)
发送方
接收方
DIFS
data
SIFS
ACK

## Slide 19: 6.3 为什么信道空闲还要再等待
这是考虑到可能有其他的站有高优先级的帧要发送。
如有，就要让高优先级帧先发送。

## Slide 20: 6.3 碰撞避免
思路: 允许发送方“预约”信道，而不是数据帧的随机访问：避免长数据帧的碰撞。
  发送方先使用CSMA向BS发送小请求，发送 RTS分组。
  RTS仍可能与其他碰撞(但它们较短)
BS为响应RTS广播发送 CTS
CTS被所有站点听到
  发送方传输数据帧
  其他站点推迟传输
使用小预约分组，避免数据帧完全碰撞!

## Slide 21: 6.3 碰撞避免: RTS-CTS交换
AP
A
B
时间
RTS(A)
RTS(B)
RTS(A)
CTS(A)
CTS(A)
DATA (A)
ACK(A)
ACK(A)
预约碰撞
推迟

## Slide 22: 802.11帧: 编址
帧控制
持续期
地址
1
地址
2
地址
4
地址
3
有效载荷
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
序号控制
地址2:无线主机或AP
传输该帧的MAC 地址
地址1:无线主机或接收该帧AP的MAC 地址
地址3: 与AP连接的路由器接口的MAC地址
地址4: 仅用于自组织模式

## Slide 23
因特网
路由器
AP
H1
R1
AP MAC地址 H1 MAC地址 R1 MAC地址
地址1
地址2
地址3
802.11
R1 MAC地址 AP MAC地址
dest. 地址
source 地址
802.3帧
6.3 802.11帧

## Slide 24
帧
控制
持续期
地址
1
地址
2
地址
4
地址
3
有效载荷
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
序号
控制
类型
来自
AP
子类型
到
AP
更多
标识
WEP
更多
数据
功率
管理
重试
Rsvd
协议
版本
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
预约传输时间(RTS/CTS)
的长度
帧序号
(用于可靠的ARQ)
帧类型
(RTS, CTS, ACK, 数据)
6.3 802.11 帧